## Slide 1: Adder Tree / MAC
B11901027 王仁軒
PPT TemplateCredit : Jie-Hong Roland Jiang

## Slide 2: Adder Tree Implementation
1st 2nd 3rd 4th 5th6th
  28T FA Wp 750n Wn 250n

## Slide 3: Adder Tree Result
Allowable clock rate grows with VDD
  0.37GHz at 0.9V, 1.54GHz at 1.8V
Delay decreases with VDD growth
  5.15ns at 0.9V, 1.46ns at 1.8V
Chart: VDD (V)
| 0.89999999999999902 | 0.999999999999999 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8
MAX F (GHz) | 0.37037 | 0.5 | 0.66667 | 0.77519 | 0.9434 | 1.087 | 1.2048 | 1.3333 | 1.4493 | 1.5385
Delay (ps) | 5150 | 3890 | 3140 | 2640 | 2290 | 2030 | 1840 | 1680 | 1560 | 1460

## Slide 4: MAC Implementation
N bit MAC has N AND gate and one adder tree
64 bit MAC composed of one 32 bit MAC , two 16 bit MAC , and some additional FAs
32 bit MAC

## Slide 5: MAC Result
Dynamic power grows with toggle rate
  But decreases when toggle rate 0.8 -> 0.9
  Due to 50% 1s and 0s in test data
Chart: 64 bit MAC
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
1.8V | 2.1483 | 2.9515 | 3.818 | 4.1217 | 4.4898 | 4.4772 | 4.6215 | 4.6338 | 4.5753
1.5V | 1.0653 | 1.7188 | 1.7757 | 2.0591 | 2.2028 | 2.1629 | 2.3687 | 2.3609 | 2.2442
1.2V | 0.4677 | 0.6063 | 0.748 | 0.7891 | 0.8339 | 0.8551 | 0.848 | 0.8819 | 0.8748
0.9V | 0.0991 | 0.1514 | 0.1797 | 0.205 | 0.2007 | 0.2148 | 0.218 | 0.2136 | 0.2048

## Slide 6: MAC Result
Same situation occurs for 16 and 32 bit MAC
Chart: 32 bit MAC
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
1.8V | 1.06 | 1.4232 | 1.8467 | 1.7499 | 1.947 | 2.0892 | 2.1818 | 2.1859 | 2.0616
1.5V | 0.4536 | 0.6929 | 0.8794 | 0.9962 | 0.9769 | 1.0102 | 1.1172 | 1.0952 | 1.0846
1.2V | 0.171 | 0.291 | 0.35 | 0.3826 | 0.3858 | 0.433 | 0.432 | 0.4173 | 0.4088
0.9V | 0.0466 | 0.05 | 0.0819 | 0.0827 | 0.1013 | 0.1153 | 0.1153 | 0.1094 | 0.1006
Chart: 16 bit MAC
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
1.8V | 0.3515 | 0.5841 | 0.6958 | 0.8041 | 0.8579 | 0.9157 | 1.0044 | 1.0084 | 0.9279
1.5V | 0.1563 | 0.2809 | 0.4024 | 0.4267 | 0.4323 | 0.4783 | 0.4951 | 0.479 | 0.4668
1.2V | 0.088 | 0.1175 | 0.1394 | 0.1645 | 0.1587 | 0.1704 | 0.1909 | 0.1986 | 0.1767
0.9V | 0.0169 | 0.0265 | 0.0318 | 0.0334 | 0.0419 | 0.0457 | 0.0468 | 0.0428 | 0.0447

## Slide 7: MAC Result
Delay
  2.6 ns under 1.8 V, 8.9 ns under 0.9V supply
Chart: Delay vs VDD
| 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8
delay | 8.9 | 4.7 | 3.3 | 2.6
Chart: Delay vs MAC Size
| 16 | 32 | 64
delay | 1.8 | 2.1 | 2.6

## Slide 8: MAC Result
Energy efficiency
  0.33 TOPS/W at 1.8V, 1.70 TOPS/W at 0.9V
Area efficiency
  0.83 TOPS/mm2 at 1.8V, 0.20 TOPS/mm2 at 0.9V
Chart: Energy efficiency
| 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9
16 bit | 1.5256 | 2.4335 | 3.9033 | 7.9139
32 bit | 0.70381 | 1.0784 | 1.7903 | 3.2122
64 bit | 0.33201 | 0.50864 | 0.879 | 1.6989
Chart: Area efficiency
| 716129748387.81299 | 1444158019770.5234 | 3289419581914.7715 | 15524334394162.852
0.1 | 827770714134.3506 | 648254173719.6721 | 417093770687.851 | 199278134884.1955
0.3 | 827770714134.3506 | 648254173719.6721 | 417093770687.851 | 199278134884.1955
0.5 | 827770714134.3506 | 648254173719.6721 | 417093770687.851 | 199278134884.1955
0.7 | 827770714134.3506 | 648254173719.6721 | 417093770687.851 | 199278134884.1955

## Slide 9: MAC Result
Energy efficiency
  4.38 TOPS/W for 16b, 0.72 TOPS/W for 64b
Area efficiency
  3.76 TOPS/mm2 for 16b, 0.83 TOPS/mm2 for 64b
Chart: Energy efficiency
| 16 | 32 | 64
0.1 | 4.3768e+12 | 1.4514e+12 | 716129748387.813
0.4 | 1.9133e+12 | 879171117470.449 | 373258980144.4886
0.7 | 1.5317e+12 | 705134081245.549 | 332892251100.625
Chart: Area efficiency
| 64 | 32 | 16
1.8V | 827770714134.3506 | 1.7339e+12 | 3.7648e+12
1.5V | 648254173719.6721 | 1.3579e+12 | 2.9484e+12
1.2V | 417093770687.851 | 873674373872.5232 | 1.897e+12
0.9V | 199278134884.1955 | 417422200850.2055 | 906348792018.33