## Slide 1: AND / FA
B11901027 王仁軒

## Slide 2: NM with Wa Variation
SNM:
  Noise margin does not changewith Wa
RNM:
  Noise margin with Wa
WNM
  Noise margin with Wa
Wa = 0.48 um
0.794
Wa = 0.36 um
0.794
Wa = 0.60 um
0.794
Wa = 0.48 um
0.291
Wa = 0.36 um
0.373
Wa = 0.60 um
0.222
Wa = 0.48 um
0.473
Wa = 0.36 um
0.467
Wa = 0.60 um
0.475

## Slide 3: AND
Fastest at FF, slowest at SS
Chart: 1.8V Performance
| rise time | fall time | delay
SS | 144 | 63 | 178
SF | 68.9 | 52.8 | 127
TT | 56.7 | 28.5 | 73
FS | 55.7 | 30 | 76.8
FF | 46.3 | 24.5 | 59.5

## Slide 4: AND
High VDD -> Faster
Chart: Delay of VDD variation
| SS | SF | TT | FS | FF
1.8V | 178 | 127 | 73 | 76.8 | 59.5
1.2V | 355 | 234 | 125 | 134 | 96.2
0.9V | 785 | 482 | 220 | 234 | 155

## Slide 5: AND (Adjust W by 40%)
Adjust Wn,nand
Adjust Wp,nand
Chart: 
| rise time | fall time | delay
wn*1.4 | 55.1 | 29.7 | 64.9
TT | 56.7 | 28.5 | 73
wn/1.4 | 59.9 | 27.3 | 84
Chart: 
| rise time | fall time | delay
wp*1.4 | 58.9 | 26.7 | 79
TT | 56.7 | 28.5 | 73
wp/1.4 | 57.1 | 29.9 | 69

## Slide 6: AND (Adjust W by 40%)
Adjust Wn,inv
Adjust Wp,inv
Chart: 
| rise time | fall time | delay
wn*1.4 | 60.9 | 27.2 | 79
TT | 56.7 | 28.5 | 73
wn/1.4 | 54.9 | 32.3 | 68.7
Chart: 
| rise time | fall time | delay
wp*1.4 | 52.2 | 29.8 | 70.8
TT | 56.7 | 28.5 | 73
wp/1.4 | 65.3 | 27.9 | 77.3

## Slide 7: 28T Full Adder
Structure
  Cout = MAJ(A , B , Cin)
  Sum = ABC + (A + B + Cin)
  Wp = 0.75u, Wn = 0.25u

## Slide 8: 28T Full Adder
Fastest at FF, slowest at SS
Chart: 1.8V Performance
| rise time | fall time | max delay | min delay
SS | 176 | 145 | 538 | 177
SF | 127 | 104 | 398 | 131
TT | 73.2 | 64.7 | 221 | 76.1
FS | 76.1 | 67.9 | 221 | 80.9
FF | 62.1 | 58.7 | 184 | 62.2

## Slide 9: 28T Full Adder
Critical path
  A: 0->1 , B: 0 , C: 0

## Slide 10: 28T Full Adder
Fastest at FF, slowest at SS
Chart: Delay of VDD variation
| SS | SF | TT | FS | FF
1.8V | 538 | 398 | 221 | 221 | 184
1.2V | 1090 | 727 | 377 | 377 | 292
0.9V | 2430 | 1420 | 706 | 706 | 578